Manual del Usuario

Versión 1.0

Programa para el cálculo de los ángulos asociados a la geometría de iluminación y observación de la escena SAC-C MMRS

Comisión Nacional de Actividades Espaciales

# Indice

1	Indice	2

2	Acerca del Programa	3

2.1	Información	3

2.2	Requerimientos	3

3	Instalación	4

3.1	Introducción	4

3.2	Windows	4

3.3	Linux	5

4	Uso y formas de operación	7

4.1	Consideraciones generales	7

4.2	Windows	7

4.2.1	Ejecución del programa desde línea de comandos	7

4.2.2	Ejecución del programa desde la interfaz gráfica	10

4.3	Linux	11

4.3.1	Ejecución del programa desde una terminal	11

4.3.2	Ejecución del programa mediante la interfaz gráfica	14

# Acerca del Programa

## Información

El programa es un ejecutable que permite calcular los ángulos asociados a la geometría Sensor-Tierra-Sol al momento de la captación de la imagen SAC-C MMRS. Los ángulos calculados son: Cenital del Sensor, Azimutal del Sensor, Cenital Solar, Azimutal Solar, de Glint y de Scattering (más información en http://ggt.conae.gov.ar/sac_c/geometria.htm). Estos cálculos se obtienen a partir del archivo egeo_loc.txt incluido en los CD-ROMs en los que CONAE distribuye las imágenes SAC-C MMRS. El formato de este archivo está descripto en http://ggt.conae.gov.ar/sac_c/f-egeoloc.htm.

En http://ggt.conae.gov.ar/sac_c/especificaciones.htm hay más información técnica sobre el satélite SAC-C y el sensor MMRS.

El programa se distribuye a través de internet, en la dirección http://ggt.conae.gov.ar/sac_c/AngulosMMRS.htm

## Requerimientos

El programa se encuentra ya compilado y disponible para las siguientes plataformas

| Hardware (Mínimo) | PC compatible x86 (i386, i486, Pentium I, II, III, IV, K6, K6-2, Duron, Athlon, etc.) 10 Mb libres en el disco rígido |
| --- | --- |
| Software | Windows 9x, Me, NT, 2000 Linux (kernel > 2.0) con librería gráfica QT |

# Instalación

## Introducción

El programa para el cálculo de los ángulos asociados a la geometría de iluminación y observación de imágenes SAC-C MMRS se obtiene descargándolo de la página web http://ggt.conae.gov.ar/sac_c/AngulosMMRS.htm . La instalación sólo requiere el copiado de archivos.

## Windows

La instalación del programa se realiza desde un archivo comprimido en formato ZIP, o bien desde un ejecutable autoextraíble, o bien utilizando directamente los archivos descomprimidos, según sea la opción elegida en la descarga del programa desde la página web mencionada en la sección 3.1.

Si se descarga el archivo comprimido angulos-win.zip se deben extraer del mismo (con cualquier utilitario que maneje este tipo de compresión, por ejemplo WinZip) los archivos angulos.exe y angulosgui.exe. Estos mismos dos archivos pueden obtenerse directamente (sin compresión) de la página mencionada o descargando de ella y ejecutando luego el archivo autoextraíble angulos-win.exe.

Se recomienda realizar la extracción (o copiar los archivos) en un directorio vacío ubicado en una partición que contenga al menos 10 Mb libres. Luego, el directorio elegido debe contener los archivos antes mencionados (angulos.exe y angulosgui.exe). Si el directorio elegido es C:\AngulosMMRS\, su contenido debería ser similar al de la siguiente figura:

El programa angulos.exe es un programa para ejecución en línea de comandos. Es el que realiza los cálculos y genera el archivo de salida con los resultados. El otro programa, angulosgui.exe es la interfaz gráfica para el programa anterior, permite la selección del archivo de entrada y de salida.

## Linux

La instalación del programa se realiza desde un archivo comprimido en formato GZIP, o bien desde un archivo empaquetado en formato TAR y comprimido en formato GZIP (al realizar la extracción los archivos serán copiados en el subdirectorio ./AngulosMMRS), o bien utilizando directamente los archivos descomprimidos, según sea la opción elegida en la descarga del programa desde la página web mencionada la sección 3.1.

Si se descarga el archivo comprimido angulos-linux.gz se deben extraer del mismo (con cualquier utilitario que maneje este tipo de compresión, por ejemplo GNU zip o gzip) los archivos angulos.exe y angulosgui. Estos mismos dos archivos pueden obtenerse directamente (sin compresión) de la página mencionada o descargando de ella y luego descomprimiendo con el utilitario tar el archivo angulos-linux.tar.gz, que incluye la estructura de directorios. Para esta última opción, el comando adecuado sería:

tar xvfz angulos-linux.tar.gz

Se recomienda realizar la extracción (o el copiado de archivos) en un directorio vacío ubicado en una partición que contenga al menos 10 Mb libres. Luego, el directorio elegido debe contener los archivos antes mencionados (angulos.exe y angulosgui). Si el directorio elegido es /home/usuario/AngulosMMRS/, su contenido debería ser similar al de la siguiente figura:

El programa angulos.exe es un programa para ejecución en línea de comandos. Es el que realiza los cálculos y genera el archivo de salida con los resultados. El otro programa, angulosgui es la interfaz gráfica para el programa anterior, permite la selección del archivo de entrada y de salida.

IMPORTANTE: actualmente la interfaz gráfica (angulosgui) es un programa en versión preliminar (beta). Para su correcto funcionamiento requiere las librerías gráficas QT (el KDE las incluye). Por este motivo no se asegura su correcto funcionamiento en cualquier máquina. Esto no es un gran inconveniente, ya que este programa no es indispensable para el funcionamiento del programa para el cálculo de ángulos (angulos.exe). Cuando esté disponible la versión definitiva, será puesta en la página de descarga de los programas.

# Uso y formas de operación

## Consideraciones generales

El programa consta de dos archivos ejecutables: angulos.exe es una aplicación ejecutable desde la línea de comandos que realiza el cálculo de ángulos. angulosgui.exe (windows) o angulosgui (linux) es una aplicación que se ejecuta desde el entorno gráfico y tiene la función de brindar una interfaz gráfica para el programa.

## Windows

### Ejecución del programa desde línea de comandos

Para ello es necesario abrir una terminal (o ventana de DOS). Luego se debe cambiar al directorio en el que fue copiado el programa, en nuestro ejemplo C:\AngulosMMRS\, como se muestra en la siguiente figura:

Antes de correr el programa se debe copiar el archivo con los datos de entrada, que generalmente será el archivo egeo_loc.txt contenido en el CD de distribución de imágenes SAC-C MMRS, en un directorio del disco local. Se recomienda utilizar el mismo directorio en el que está instalado el programa. Esto es necesario ya que el programa, durante su ejecución, genera archivos temporales en el mismo directorio en que se encuentra el archivo de entrada, si el mismo estuviera en el CD-ROM el programa no podría ejecutarse correctamente.

Para correr el programa basta con ejecutar el siguiente comando:

C:\AngulosMMRS\angulos.exe

o lo que es equivalente desde el directorio de trabajo (en el que está instalado el programa) se ejecuta el comando:

angulos.exe

o directamente

angulos (sin incluir la extensión .exe)

De esta forma comienza a correr el programa, mostrando al usuario el progreso de la ejecución en la terminal.

Esta forma de ejecutar el programa es la forma por defecto, es decir que el programa utiliza parámetros por defecto para su ejecución.

Existe otra forma, que es la forma personalizada, en la cual es posible indicarle al programa ciertos parámetros. Las posibilidades son:

angulos.exe [-h] [-i archivo_entrada] [-o archivo_salida]

Los corchetes [] indican que los argumentos son opcionales.

-h	indica al programa que muestre en la terminal un texto de ayuda. Es una ayuda elemental que contiene esta misma descripción.

-i archivo_entrada	especifica el nombre del archivo con los datos de entrada. Por defecto este archivo es egeo_loc.txt.

-o archivo_salida	especifica el nombre de archivo en el que se guardarán los datos calculados. Por defecto este archivo es egeo_loc_ang.txt.

De esta forma con el marcador –i es posible indicarle al programa un nombre de archivo de entrada diferente, además puede estar ubicado en un directorio diferente. De manera similar, con el marcador –o se le indica un nombre (y directorio) diferente para el archivo de salida.

A continuación se muestra un ejemplo de ejecución del programa:

al finalizar la ejecución se verá en la terminal un mensaje como el siguiente:

Luego en el directorio de trabajo, que en nuestro ejemplo es C:\AngulosMMRS\, se encontrará el archivo salida.txt, el cual contiene los ángulos correspondientes a cada uno de los puntos del archivo egeo_loc.txt.

Descripción de la geometría del sensor:

http://ggt.conae.gov.ar/sac_c/geometria.htm

Descripción del formato de egeo_loc.txt en:

http://ggt.conae.gov.ar/sac_c/f-egeoloc.htm

### Ejecución del programa desde la interfaz gráfica

La interfaz gráfica permite una interacción más “amigable” con el programa. Para ejecutarla existen dos posibilidades, una es desde la terminal, corriendo el comando C:\AngulosMMRS\angulosgui.exe (o solamente angulosgui.exe desde el mismo directorio de trabajo), y la otra es haciendo doble clic con el botón del mouse sobre el ícono del programa desde una ventana del Explorador de Windows abierta en el directorio de instalación.

Al ejecutarse, se desplegará una ventana como la siguiente:

a través de la cual es posible elegir la ubicación y el nombre de los archivos de entrada y salida para el programa de cálculo de ángulos. Nuevamente, si no se le especifica ningún nombre al programa (dejando los parámetros de la ventana tal como aparecen), éste utilizará los parámetros por defecto.

Si se opta por seleccionar otra ubicación para los archivos de entrada y salida, al presionar el botón  se abre un cuadro de diálogo donde se puede navegar para elegir el archivo de entrada:

De la misma forma para el archivo de salida, presionando  se puede elegir la ubicación y el nombre del mismo:

Una vez realizada la elección se presiona con el mouse el botón  y comienza el cálculo, se verá el progreso del mismo en una terminal que se desplegará automáticamente, en la cual se indicará el fin de los cálculos.

Al terminar, presionando sobre el botón  se sale del programa.

## Linux

### Ejecución del programa desde una terminal

Se debe abrir una terminal y luego se debe cambiar al directorio en el que fue copiado el programa, en nuestro ejemplo /home/usuario/AngulosMMRS/, como se muestra en la siguiente figura:

Antes de correr el programa se debe copiar el archivo con los datos de entrada, que generalmente será el archivo egeo_loc.txt contenido en el CD de distribución de imágenes SAC-C MMRS, en un directorio del disco local, en el que el usuario tenga acceso para escritura. Se recomienda utilizar el mismo directorio en el que está instalado el programa. Esto es necesario ya que el programa, durante su ejecución, genera archivos temporales en el mismo directorio en que se encuentra el archivo de entrada, si el mismo estuviera en el CD-ROM el programa no podría ejecutarse correctamente.

Para correr el programa basta con ejecutar el siguiente comando:

/home/usuario/AngulosMMRS/angulos.exe

o lo que es equivalente desde el directorio de trabajo (en el que está instalado el programa) se ejecuta el comando:

./angulos.exe

De esta forma comienza a correr el programa, mostrando al usuario el progreso de la ejecución en la terminal.

Esta es la forma por defecto de ejecutar el programa. Es decir que durante la ejecución se utilizan parámetros ya predeterminados.

Existe otra forma personalizada, en la cual es posible indicarle al programa ciertos parámetros. Las posibilidades son:

angulos.exe [-h] [-i archivo_entrada] [-o archivo_salida]

Los corchetes [] indican que los argumentos son opcionales.

-h	indica al programa que muestre en la terminal un texto de ayuda. Es una ayuda elemental que contiene esta misma descripción.

-i archivo_entrada	especifica el nombre del archivo con los datos de entrada. Por defecto este archivo es egeo_loc.txt.

-o archivo_salida	especifica el nombre de archivo en el que se guardaran los datos calculados. Por defecto este archivo es egeo_loc_ang.txt.

De esta forma con el marcador –i es posible indicarle al programa un nombre de archivo de entrada diferente, además puede estar ubicado en un directorio diferente. De manera similar, con el marcador –o se le indica un nombre (y directorio) diferente  para el archivo de salida.

A continuación se muestra un ejemplo de ejecución del programa:

al finalizar la ejecución se verá en la terminal un mensaje como el siguiente:

Luego en el directorio de trabajo, que en nuestro ejemplo es /home/usuario/AngulosMMRS/, se encontrará el archivo salida.txt, el cual contiene los ángulos correspondientes a cada uno de los puntos del archivo egeo_loc.txt.

### Ejecución del programa mediante la interfaz gráfica

El programa posee una interfaz más “amigable” para su ejecución, la cual permite seleccionar los parámetros que utiliza el programa. Para ejecutarla se puede correr el comando /home/usuario/AngulosMMRS/angulosgui (o solamente ./angulosgui desde el mismo directorio de trabajo) desde una terminal, o desde el entorno gráfico (KDE, Gnome, etc) haciendo un doble clic sobre el ícono del programa:

Al ejecutar el programa se desplegará una ventana como la siguiente:

a través de la cual es posible elegir la ubicación y el nombre de los archivos de entrada y salida para el programa de cálculo de ángulos. Nuevamente, si no se le especifica ningún nombre al programa (dejando los parámetros de la ventana tal como aparecen), éste utilizará los parámetros por defecto.

Si se opta por seleccionar otra ubicación para los archivos de entrada y salida, al presionar el botón  se abre un cuadro de diálogo donde se puede navegar para elegir el archivo de entrada:

De la misma forma para el archivo de salida, presionando  se puede elegir la ubicación y el nombre del mismo:

Una vez realizada la elección se presiona con el mouse el botón  y comienza el cálculo, se verá el progreso del mismo en una terminal que se desplegará automáticamente, en la cual se indicará el fin de los cálculos.

Al terminar, presionando sobre el botón  se sale del programa.